## Slide 1: Лекция 12
Взаимное пересечение кривых поверхностей
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА» (САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Кафедра инженерной графики
Дисциплина: «Начертательная геометрия»
Лектор: Жемкова Т.Ю.

## Slide 2: Взаимное пересечение поверхностей Вид линии пересечения зависит от сочетаний пересекающихся поверхностей

## Slide 3
ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДВУХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Пространственная кривая
Пространственная ломаная
Плоская линия
При пересечении двух кривых поверхностей
При пересечении кривой поверхности и многогранника
При пересечении двух многогранников
Прямая линия
Окружность
Эллипс
и т.д.

## Slide 4: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНЫМ и НЕПОЛНЫМ (ВРЕЗАНИЕ) В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ - ДВА ЗАМКНУТЫХ КОНТУРА ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРИ ВРЕЗАНИИ - ОДИН ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР

## Slide 5
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ – ПОСРЕДНИКИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДВУХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Плоскости
(Способ секущих плоскостей)
Сферы
( Способ сфер)
Проецирующие (уровня)
Общего положения
Обе поверхности возможно пересечь по графически простым линиям
При построении линии пересечения конических (пирамидальных) и цилиндрических (призматических) поверхностей
Концентрические - с общим центром
Эксцентрические – с различными положениями центров

## Slide 6: Взаимное пересечение поверхностей
Сущность способа вспомогательных секущих плоскостей.

## Slide 7
1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛ ПЛОСКОСТЯМИ
1.1. Общие сведения
В общем случае, для того чтобы построить линию пересечения поверхности с плоскостью, нужно найти ряд точек, принадлежащих как поверхности, так и плоскости, а затем эти точки соединить плавной кривой или ломаной линией
Для нахождения произвольной точки линии пересечения, необходимо: 1. Рассечь заданные фигуры Θ и θʹ вспомогательной плоскостью Г; 2. Найти линии пересечения этой плоскости с поверхностью и с заданной плоскостью m и n; 3. На пересечении найденных линий получить искомые точки К;L (чаще всего - две)
Последовательно проводя ряд вспомогательных плоскостей, можно найти необходимое число точек
θʹ

## Slide 8
Характерные точки определяют характер линии и ее видимость.
ХАРАКТЕРНЫЕ (ОПОРНЫЕ) ТОЧКИ
Экстремальные точки (высшая и низшая, крайняя левая и крайняя правая, ближняя и дальняя)
Точки, лежащие на проекциях очерка поверхности
Точки, лежащие на проекциях осей поверхности
1
2
3
Среди характерных точек выделяются очевидные точки, которые для своего нахождения не требуют дополнительных построений, а определяются при помощи линий проекционной связи. В некоторых случаях одна и та же точка может выполнять несколько функций.
Промежуточные точки выделяются на заданной линии для более точного графического построения искомой проекции линии.
При построении линии пересечения находят прежде всего ее характерные (опорные) точки, а затем, по мере необходимости, промежуточные точки.

## Slide 9
Для того чтобы построить линию пересечения двух поверхностей, нужно найти ряд общих точек, принадлежащих им, а затем соединить эти точки в определенной последовательности. Линия пересечения не должна выходить за очерки наложения двух поверхностей
2.1. Общие сведения
Построение линии пересечения поверхностей в общем случае осуществляется при помощи вспомогательных секущих поверхностей - посредников
Вспомогательную поверхность следует выбирать так, чтобы ее линия пересечения с каждой поверхностью проецировалась на плоскости проекций в виде графически простых линий − прямой или окружности. Проекции этих линий пересечения должны легко определяться на КЧ.
2. ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

## Slide 10
Алгоритм решения задач
Анализ поверхностей. Определить наличие проецирующей поверхности. В этом случае на одной из плоскостей проекций уже имеется одна проекция линии пересечения.
Нахождение характерных точек.
Проведение вспомогательной секущей плоскости, которая выбирается из условия получения в сечении простых геометрических фигур – окружностей, треугольников, прямоугольников.

## Slide 11
Построение двух линий пересечения обеих поверхностей вспомогательной секущей плоскостью.
Определение точек пересечения двух построенных линий.
Повторение пунктов 3, 4, 5 – n раз.
Соединение полученных точек пересечения линией.
Определение видимости линий пересечения и линий заданных поверхностей.

## Slide 12: Метод вспомогательных секущих плоскостей (для просмотра)

## Slide 13
ПРИМЕР: Построить линию пересечения
сферы с конусом вращения
Для построения линии пересечения заданных поверхностей удобно в качестве вспомогательных поверхностей использовать ряд горизонтальных плоскостей, перпендикулярных оси конуса, которые пересекают сферу и конус по окружностям. На пересечении этих окружностей находят точки искомой линии пересечения
Так как пересекаются две поверхности второго порядка, линией пересечения будет пространственная кривая четвертого порядка

## Slide 14
Конус и сфера имеют общую плоскость симметрии Ф (Ф1), параллельную П2, с помощью которой находятся точки линии пересечения. Точки А и В - на фронтальном очерке, являются экстремальными: наиболее высокой и низкой . Плоскость Ф (Ф1) пересекает конус по очерковым образующим ℓ, а сферу – по главному меридиану m
Ф
ℓ2
ℓ1
m1
m2
ℓ
m
Ф1
В1
А1
В2
А2

## Slide 15
Обе поверхности содержат семейство параллелей, параллельных горизонтальной плоскости проекций, поэтому остальные точки линии сечения необходимо находить с помощью горизонтальных плоскостей уровня

## Slide 16
ТОЧКИ ( С-D), лежат на границе видимости, находятся с помощью плоскости Г(Г2), проходящей через экватор сферы. Эта плоскость, в свою очередь, пересекает конус по параллели n радиуса r .
ЭКВАТОР
Г2
n2
n1
r
r
ℓ2
ℓ1
m1
m2
Ф1
В1
А1
В2
А2
Г2
D1
С1
С2≡D2

## Slide 17
Обвести линию пересечения с учетом видимости
(Е и F – точки раздела видимости на горизонтальной проекции)
n2
n1
r
r
ℓ2
ℓ1
m1
m2
Ф1
В1
А1
В2
А2
Г2
D1
С1
С2≡D2
Г'2
r'
r'
Е1
F1
Е2≡F2
Rс
Rс

## Slide 18
Обвести контуры проекций с учетом видимости. Если точка лежит на видимой части одновременно обеих поверхностей, то эта точка будет видимая, если хотя бы одна для одной из поверхностей точка не видима, то и линия проходящая через эту точку не видимая.
ℓ2
ℓ1
m1
m2
Ф1
В1
А1
В2
А2
Г2
D1
С1
С2≡D2
Г'2
Е1
F1
Е2≡F2

## Slide 19
Взаимное пересечение поверхностей
Способ секущих сфер

## Slide 20
Теорема 1. Если две квадрики пересекаются по одной плоской кривой, то существует и другая плоская кривая, по которой они пересекаются.
2
Линия пересечения сферы и эллиптического цилиндра с круговым основанием распадается на две коники- окружности (q,qʹ)

## Slide 21: Частные случаи пересечения поверхностей вращения
Соосные поверхности - поверхности вращения, имеющие общую ось вращения.
Теорема 3: Две соосные поверхности вращения пересекаются по окружностям- параллелям, число которых равно числу точек пересечения главных полумеридианов поверхностей.
Все линии пересечения - окружности. На плоскость проекций, параллельную осям вращения, они проецируются в виде отрезка прямой линии, соединяющего точки пересечения очерковых образующих.
а2

## Slide 22: Частные случаи пересечения поверхностей вращения
Линии пересечения – окружности проецируются в прямые, называемые параллели

## Slide 23: Соосные поверхности вращения Так как плоскость сечения перпендикулярна оси вращения, линия сечения (окружность) проецируется: -в окружность на плоскость, перпендикулярную оси; - в отрезок прямой – на плоскость, параллельную оси; - в эллипс – на любую другую плоскость.
K
L
М
N
С
D
M2
N2
D2
C2
L2
K2
MN, DC, LK - линии пересечения поверхностей вращения
со сферой
Notes: На слайде представлено построение линий пересечения соосных поверхностей вращения и образование ими тела, состоящего из пересекающихся со сферой цилиндра, конуса и сферы меньшего диаметра. Данное изображение представлено в объеме слева и фронтальной проекцией справа. Как следует из слайда, задачи на пересечение соосных поверхностей вращения решаются на одной плоскости проекций по точкам встречи очерковых линий поверхностей без дополнительных построений. На фронтальной плоскости проекций эти линии пересечения видны в виде прямых линий, натуральный вид которых представляет окружность. При различном расположении этих окружностей относительно других плоскостей проекци они проецируются в эллипсы. Например, для линии DC и LK , горизонтальные проекции

## Slide 24: Частные случаи пересечения поверхностей вращения
4.Теорема Монжа: две поверхности второго порядка (квадрики), описанны вокруг третьей квадрики, пересекаются между собой по двум плоским кривым второго порядка (коникам), которые проецируются на плоскость, параллельную осям вращения в виде прямолинейных отрезков, соединяющих точки пересечения очерковых образующих.

## Slide 25: Частные случаи пересечения поверхностей вращения

## Slide 26
Спасибо за внимание!
Желаю успехов!