## Slide 1: Лекция 9 Построение линий пересечения пирамиды с плоскостью ОП. Развертка нижней отсеченной части пирамиды.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА» (САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Кафедра инженерной графики
Дисциплина: «Начертательная геометрия»
Лектор: Жемкова Т.Ю.

## Slide 2
Плоская фигура, получаемая в результате пересечения какой-либо поверхности плоскостью называется СЕЧЕНИЕМ.
Сечением многогранника является многоугольник, его обычно строят с помощью вспомогательных секущих плоскостей. Построение линии пересечения поверхности с плоскостью начинают с нахождения особых (опорных) точек. Для многогранника это точки пересечения ребер и сторон его основания с заданной плоскостью (если построение ведется «способом ребер») или линии пересечения граней и основания многоугольника с плоскостью (если построение ведется «способом граней»).
Линия пересечения поверхности с плоскостью является линией, одновременно принадлежащей поверхности и секущей плоскости. Поэтому необходимо построить точки и линии, которые одновременно принадлежат поверхности и плоскости.

## Slide 3: Задача. Построить линию пересечения трехгранной пирамиды SАВС плоскостью общего положения (ОП)  (hf). Построить развертку нижней отсеченной части пирамиды.
Основание пирамиды принадлежит горизонтальной плоскости проекций, его горизонтальная проекция является натуральной величиной.
Плоскость задана таким образом, что пересекает только боковую поверхность пирамиды. Следовательно, сечение будет иметь треугольную форму. Т.к. горизонталь плоскости h проходит через одну из вершин основания, то одна из точек сечения известна - точка С. Остальные точки сечения можно найти с помощью дополнительных секущих плоскостей  и ʹ, проходящих через ребра SА и SВ.
Для улучшения наглядности изображения необходимо показать видимость:
сечения относительно поверхности многогранника и выделить его цветным карандашом;
поверхности относительно заданной плоскости;
Геометрических элементов, которыми задана плоскость, относительно поверхности многогранника.
Натуральная величина сечения определяется вращением вокруг линии уровня, другие необходимые для построения развертки натуральные величины в данной задаче определены методом прямоугольного треугольника.
S2
S1
А2
А1
В2
В1
С2
С1
f2
h1
h2f1

## Slide 4
Сϵh по условию
Sϵ(2)П2
= (1-2)
(1-2)SА=К
S2
S1
А222
А1
В2
В1
С2
С1
f2
h1
h2f1
2
21
11
12
К2
К1
Вторая точка сечения (точка К) располагается на ребре SA и найдена “способом ребер».
Фронтально-проецирующая плоскость∆(∆2) , проходящая через ребро SA, пересекает плоскость по линии (1-2). Эта линия пересекает ребро SA в точке К.
Пирамида стоит на горизонтальной плоскости проекций. Горизонталь плоскости h также находится в этой плоскости проекций и проходит через одну из вершин основания - точку С. Эта точка и является одной из трех точек сечения.

## Slide 5
3. SВϵʹ(ʹ2)П2
ʹ =(3-4)
(3-4)SВ =М
4.  Ф пир. =СКМ
S2
S1
А222
А1
В2
В1
С2
С1
f2
h1
h2f1
2
21
11
12
К2
К1
ʹ2
М2
М1
32
31
42
41
Третья точка сечения (точка М) располагается на ребре SВ и найдена “способом ребер».
Точка М находится на пересечении ребра SB с линией пересечения плоскостей (3-4)

## Slide 6
Определяем видимость:
Для улучшения наглядности изображения необходимо показать видимость:
сечения относительно поверхности многогранника и выделить его цветным карандашом;
поверхности относительно заданной плоскости;
Геометрических элементов, которыми задана плоскость, относительно поверхности многогранника.
S2
S1
А222
А1
В2
В1
С2
С1
f2
h1
h2f1
2
21
11
12
К2
К1
ʹ2
М2
М1
32
31
42
41

## Slide 7
Натуральная величина сечения определяется вращением вокруг линии уровня, другие необходимые для построения развертки натуральные величины в данной задаче определены методом прямоугольного треугольника.
S2
S1
А222
А1
В2
В1
С2
С1
f2
h1
h2f1
2
21
11
12
К2
К1
ʹ2
М2
М1
32
31
42
41
1
02
01
К0
Кʹ1
52
51
ʹ1
Мʹ1
Сʹ1
Н.В. сеч.

## Slide 8
Построение развертки
Методом прямоугольного треугольника находятся длины ребер пирамиды. Т к разность высот от концов отрезка до горизонтальной плоскости проекций П1 у всех трех ребер одна и равна высоте пирамиды, катет прямоугольного треугольника, равный этой величине, целесообразней начертить в стороне от изображения, правее фронтальной проекции пирамиды. Второй катет равен длинам горизонтальных проекций ребер. Для определения натуральной величины отрезков АК и ВМ необходимо провести горизонтальные вспомогательные линии от проекций точек К и М до пересечения с соответствующими гипотенузами прямоугольных треугольников.
S2
S1
А222
А1
В2
В1
С2
С1
f2
h1
h2f1
2
21
11
12
К2
К1
ʹ2
М2
М1
32
31
42
41
А
С
В
S
|SA|
|SС|
|SВ|
М
К

## Slide 10: Построение развертки
Развертка строится способом триангуляции с использованием приема засечек.
S
А
К
В
С
А
А
К
К
|SA|
|SВ|
|SC|
|SA|
|А1В1|
|С1А1|
|В1С1|
основание
Н.В. сеч.
М
S2
S1
А222
А1
В2
В1
С2
С1
f2
h1
h2f1
2
21
11
12
К2
К1
ʹ2
М2
М1
32
31
42
41
S
|SА|
А
К

## Slide 11: Спасибо за внимание!